## Slide 1
MÓDULO 6 — Disciplina Operativa y dMRV
Flujo completo del proyecto y responsabilidad legal del dato
Sesión 6.1 · 3 horas
Coffee Biochar Academy · Biodiversal SAS BIC

## Slide 2
EL DATO COMO ACTIVO DEL PROYECTO
▸ Un crédito de carbono es tan bueno como sus datos
▸ Datos perfectos → crédito válido → pago al productor
▸ Datos incorrectos → descertificación → pérdida de ingreso
▸ ¿Quién controla los datos en campo? El extensionista

## Slide 3
LAS 8 ETAPAS DEL PROYECTO
▸ 1. Enrolamiento de la finca
▸ 2. Recolección y pesaje de biomasa
▸ 3. Producción de biochar (Kon-Tiki)
▸ 4. Caracterización de laboratorio
▸ 5. Aplicación al suelo
▸ 6. Monitoreo de campo periódico
▸ 7. Reporte al certifier (CSI)
▸ 8. Emisión del crédito en el Global C-Sink Registry

## Slide 4
EL EXTENSIONISTA EN EL FLUJO
▸ Etapas bajo responsabilidad directa del extensionista: 1, 2, 3, 5 y 6
▸ 5 de 8 etapas del proceso dependen de él
▸ Sin sus datos correctos → el crédito no existe
▸ Con sus datos perfectos → el crédito es irrefutable

## Slide 5
LA APP PLANBOO — PRODUCCIÓN
▸ Campos obligatorios:
Fecha y hora exactas de inicio y fin de la quema
GPS del lugar (activar ANTES de abrir el formulario)
Peso real en kg (medido con balanza, JAMÁS estimado)
Fotos: biomasa → quema en operación → biochar post-quench

## Slide 6
LA APP PLANBOO — APLICACIÓN
▸ Campos obligatorios:
Fecha, GPS del lote, área en hectáreas
Cantidad aplicada en kg (pesada)
Método de incorporación (selección en menú)
Fotos: durante y después de la aplicación
Referencia al número de lote de producción

## Slide 7
RESPONSABILIDAD LEGAL DEL DATO
▸ El dato en Planboo tiene valor legal ante CSI e Incofin
▸ Dato alterado → descertificación del lote o del clúster
▸ ICSM: conservar TODOS los datos por mínimo 10 AÑOS
▸ No se borran registros — se documentan correcciones

## Slide 8
TIPOS DE AUDITORÍA
▸ Auditoría anunciada CSI: revisión documental completa
▸ Spot check (sorpresa): verificación física en campo sin aviso
▸ dMRV data review: análisis automático de inconsistencias estadísticas
▸ Feedback comunitario: canal abierto para reportes de irregularidades

## Slide 9
ERRORES MÁS COMUNES
▸ 1. Registrar peso estimado → solo pesos reales medidos con balanza
▸ 2. Fotos sin GPS o del lote incorrecto → siempre in situ con GPS activo
▸ 3. No registrar quemas pequeñas → TODAS las quemas, sin excepción
▸ 4. Fecha de registro ≠ fecha de producción → registrar mismo día
▸ 5. Formulario incompleto → puede invalidar todo el registro